鋼筋續接

鋼筋長度有一定限度，所以二層樓或者二、三個跨距以上規模的建築物，必定會有鋼筋續接的產生，除利用瓦斯壓接、套筒對接等較特殊接法以外，最常使用的就是搭接方式，也就是在鋼筋續接端利用部份重疊方式，傳遞抗拉的力量，下列即為搭接時應注意事項。

- 搭接長度應依照施工圖規定，鋼筋號數愈大搭接長度愈長。

- 在配置柱、樑筋時，避免搭接位置於同一處，且在柱、樑長度的中間1/2範圍內搭接為原則。

- 大口徑11號（直徑35㎜）以上鋼筋不可使用搭接方式。

# Text boxes

1/4L

地樑

L

1/2L

樑

柱

搭接長度應依照施工圖規定

樑

斜線部份為較適合鋼筋搭接位置

1/2L