鋼筋錨定

為防止因受外力使鋼筋與混凝土脫開，於鋼筋端部彎折成90度或彎鉤，稱為錨定；須設錨定長度的鋼筋，包括柱、樑主筋、箍筋、樓板、陽台、雨庇、樓梯等各部位, 配筋錨定須有一定方式、規則、長度，才能發揮其效能。

- 錨定長度，除須依照施工圖所規定以外，一般例如：柱則須有15倍錨定鋼筋直徑的長度，樑上層主筋40倍，下層主筋25倍。

- 樑主筋錨定彎曲位置須超過柱中心線。

- 柱最上層最後端點主筋也要錨定。

- 錨定長度不可因施工不易而予以截剪。

# Text boxes

柱基準中心線

大於B/2

柱最上層主筋錨定

大於B/2

大於B/2

B

樑與柱接頭

牆與柱水平錨錠

牆與樑接垂直向錨錠