箍筋

無論是柱、樑主筋須利用箍筋加以固定，同時箍筋亦可防止混凝土受外力作用時發生橫向爆裂，箍筋須作90°或135°彎折，以避免受力時脫開，配置箍筋時應注意以下事項：

- 柱、樑兩側較密,中央部位間隔漸大排列，但仍應依照施工圖所示。

- 箍筋最好成閉鎖型且端部135°彎折或90°，如採用90°方式須加長彎折長度。

- 閉鎖型箍筋不易組立時，可用U型鋼筋或寬度固定筋（寬止筋）組合而成。

- 柱、樑斷面較大時，須再加設補強箍筋。

- 箍筋與主筋須綁紮牢固，以避免灌漿時受衝力量而鬆脫。

# Text boxes

箍筋

補強箍筋

箍筋最好成閉鎖型且端部135°彎折或90°

閉鎖型箍筋不易組立時，可用U型鋼筋

箍筋與主筋須綁紮牢固，以避免灌漿時受衝力量而鬆脫