配筋時應注意事項 ( I )

配置鋼筋時應依建築師所繪製施工圖之內容施工，不可擅自變更以免影響結構體安全，同時需詳加檢查後再灌漿。

- 鋼筋彎折之錨定長度是否足夠。

- 應利用水泥墊塊將鋼筋與樓板隔開，即鋼筋保護層須有2.5公分~ 7.5公分（詳見P.24混凝土保護層）。

- 樑上側與樓板配筋應交錯咬合，以避免地震時樓板與地樑錯開。

# Text boxes

柱主筋在基礎內的錨定是否足夠

利用水泥墊塊將鋼筋與樓板隔開，即鋼筋保護層須有2.5公分~ 7.5公分

地樑上側與樓板配筋應交錯咬合