樓梯、牆面開口及穿樑補強筋

一般樓板、牆面及樑穿孔之四周皆須加鋼筋補強以避免產生裂縫。

- 樓板、牆面開口應於四個角隅加45°補強筋。

- 樑穿孔則須經建築師同意不可任意決定，且須利用補強筋補強。

- 絕對避免混凝土澆置後再鑿孔之做法。996

# Text boxes

圓形開口則用圓形補強鋼筋或依建築師標準圖施工

開口部四角隅加設45度斜向補強筋

開口位置須事先經建築師設計考量之位置不可任意決定

開口補強