混凝土澆灌前檢查

灌漿後如發現缺失常為時已晚，因此灌漿前應要求廠商做最後檢查，避免在灌漿中邊灌邊修正或事後打除修正。

- 鋼筋是否依施工圖配置。

- 鋼筋是否鬆脫不牢固之現象。

- 鋼筋保護層墊塊是否脫落或不足。

- 水電管、出線口是否依水電圖安置完成。

- 其他須預埋器具是否遺漏。

- 模板(尤其樑底、柱底)是否清潔乾淨，有無垃圾。

- 灌漿前模板及新舊混凝土交接面皆須用水澆濕。

- 灌漿日常延續到晚上，應準備照明設備。

- 注意灌漿日之氣象並做應變措施。

- 現場作實驗所須器具（例如：坍度試驗、試體） 	是否準備完成。

# Text boxes

鋼筋保護層墊塊是否脫落或不足

水電管、出線口是否依水電圖安置完成