混凝土澆灌時應注意事項

工地現場澆灌的技術，是決定混凝土品質很重要的關鍵。

- 混凝土不可從太高處落下，灌漿管口最好離地1公尺以下。

- 灌漿管口應勤於移動，也即應從多處澆置。

- 避免直接衝擊模板應使用擋板緩衝。

- 攪拌完成後超過1.5小時以上仍未澆灌之混凝土不   可再使用。

- 若因混凝土太硬，應立即要求預拌混凝土廠修改配比，不可擅自加水稀釋。

- 非工作者勿站於灌漿處下方，以防爆模造成傷亡。

- 不可用肥皂水潤滑灌漿管。

- 嚴重漏漿時應即停止灌漿，待模板修補後再進行。

- 灌漿當日模板工、鋼筋工、水電工等相關人員應到工地待命。

- 遇大雨應立即停止灌漿並將澆灌完成部分予以帆布覆蓋。

# Text boxes

灌漿管口最好離地1公尺以下

灌漿管口最好離地1公尺以下