混凝土施工易產生之缺失

混凝土工程是在工地現場完成，其品質常受天候、現場臨時狀況及工人施工水準而有影響，應注意施工細節，以避免產生蜂窩或龜裂。以下為產生缺失的幾項主要原因：

- 混凝土太稠不易流動。

- 搗實不足。

- 窗戶下緣、牆腳、折角部份不易澆置。

- 混凝土澆置後養護不足。

- 混凝土未達預定強度而提早拆模。

# Text boxes

窗戶或電箱下緣、牆腳、折角等不易灌注的部位

搗實不充分易形成蜂巢造成鋼筋外露