何謂坍度試驗( I )

如果混凝土有適當的濃稠度或流動性，可以使工人更容易將混凝土充填到模板間的每一個角落，而計測混凝土濃稠度最常用的方法，仍是坍度試驗(Slump  Test)。做坍度試驗須注意以下事項：

- 應以取自灌漿管口（管尾）送出的為準。

- 監工者應隨意抽測。

- 做坍度試驗應依標準動作施作，例如：應分三次將混凝土澆置於圓錘筒內，圓錘筒應緩慢垂直拉起等。

4. 可以輕打混凝土側面，觀察是否具有塑性。

# Text boxes

觀察混凝土

坍度試驗應依標準動作施作並觀察混凝土