何謂坍度試驗( II )

- 當混凝土試料倒入圓錘筒內，並用搗棒搗實時，水份由筒底流出，表示混凝土水分容易分離。

- 圓錘筒垂直拉起後，混凝土呈不規則狀分散坍塌，表示骨料容易分離，使用這樣混凝土會影響到硬化的混凝土強度。

# Text boxes

量測坍度約12至18公分

坍度試驗搗棒搗實與圓錘筒垂直拉起狀況說明