組模板時應注意事項 ( II )

- 支撐應置於穩固地面上，必要時加木塊鋪墊。

- 模板間空隙太大應以夾板釘封，以免產生漏漿。

- 鋼管或鋼架支撐，插銷應檢查是否定位。

- 牆、柱底部應留設清潔口以利灌漿前清潔作業。

- 灌漿時模板工人應到場巡視，維護模板安全性。

# Text boxes

模板組裝時應注意垂直水平調整，以避免事後打石等缺失

檢查模板緊結器是否繫緊以防爆模

鋼管或鋼架支撐，插銷應檢查是否定位

組牆筋