白華

白華俗稱壁癌，其發生的原因為混凝土或磚造地坪、牆壁因裂縫而侵入水、空氣並與結構內未完成水化作用的水泥產生化學變化的現象，主要特徵為地坪或牆壁出現白色粉狀結晶物，造成擾人的建築物表面污損，即使清除乾淨或加以粉刷掩蓋，不久又出現相同情形，因此如能就以下幾項施工要領加以注意，可減少發生機會。

- 選擇信譽良好水泥，高品質水泥（尤其水泥細度愈細者），水化作用完成度愈高，即使水氣侵入易無未水化作用之水泥可產生化學變化。

- 混凝土、砌磚、黏貼磁磚用之水泥砂漿等須充分攪拌均勻。

- 地坪、牆壁避免龜裂，讓水氣有侵入之機會。

- 磁磚勾縫應填滿水泥砂漿。

- 水泥砂漿粉刷或黏貼磁磚前須先將地坪、牆面澆水濕潤，以避免水分不足水泥水化作用不完全。

- 選擇品質較好的磁磚，避免磁磚龜裂ㄌ水氣入侵。

- 已發生白華現象部位，可局部打除表面裝修材，重新粉刷。

- 修補龜裂部分避免水氣入侵。

# Text boxes

白華現象