### 附錄一 建築物龜裂

混凝土建築物在使用當中發生龜裂現象，經常令住居者深感疑慮甚至恐懼，怎樣的龜裂是可以接受，龜裂至何種程度是會危害安全而必須立即補修，使用者須加以辨識，因此本單元就簡單列舉龜裂的預防方式，並依專家推斷可能發生的原因簡要說明：

- 鋼筋混凝土材料自身因素

  - 混凝土乾燥收縮

  - 混凝土異常熱漲冷縮

  - 混凝土中含鹼性砂石

  - 鋼筋生銹

- 建築物受外力影響

  - 地震

  - 負荷過重

  - 溫度變化太大

  - 不均勻沉陷

  - 火災

- 施工不良

| A 13 | A 14 | A 15 |
| --- | --- | --- |

### 龜裂部位及狀況

本表整理自 集合住宅使用維護手冊範本 /內政部建築研究所

| 結構名稱 | 處理方式 | 狀況 | 如圖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 樓板 | 較無安全顧慮 | 懸壁樓板之縱向裂縫 | A1 |
|  | 專家評估 | 四周有樑樓版角隅處45°裂縫 | A2 |
|  |  | 沿樑邊發生裂縫 | A3 | A4 |
|  |  | 懸壁板固定端 | A5 | A6 |
|  |  | 地下室最低一層樓板拱起變形且產生裂縫 | 盡速連絡相關專業人員 |
| 牆面 | 較無安全顧慮 | 磚造牆，隔間牆之中央部垂直裂縫 | A7 |
|  |  | 近柱為垂直裂縫 | A8 |
|  |  | 門、窗、開口部垂直裂縫 | A9 | A10 |
|  | 專家評估 | 牆面與柱子均有水平裂縫 | A11 |
|  |  | 牆面有斜向、X字形裂縫 | A12 | A13 |
|  |  | 地下室牆面 | 盡速連絡相關專業人員 |
|  | 若裂縫細小，則安全；裂縫增加增長須請專家評估 | 開口部角隅；斜向裂縫 | A14 | A15 |
| 柱樑 柱樑 | 較無安全顧慮 | 柱樑的交接處及樑的中央處有細小裂縫 | 較無安全顧慮 |
|  |  | 柱面水平裂縫，裂縫極淺且數目不多 | A16 |
|  | 有安全顧慮 | 門窗關閉不易 | 連絡相關專業人員 |
|  |  | 柱樑的交接處及樑的中央處裂縫增多、加深、寬度加大 | A17 | A18 |
|  |  | 柱面有斜向、X字形、垂直、橫向裂縫 | A19 |
|  |  | 柱樑表面的混凝土有剝落，鋼筋外露、鋼筋腐蝕 | 盡速連絡相關專業人員 |
| 陽台及女兒牆 | 較無安全顧慮 | 垂直細小裂縫 | A20 |
|  | 有安全顧慮 | 陽台固定端部產生裂縫、有逐漸加深或擴大 | A21 |
|  |  | 角隅處有斜向裂縫 | A22 |
| A1 | A2 | A3 |
| A4 | A5 | A6 |
| A7 | A8 | A 9 |
| A 10 | A 11 | A 12 |
| A 13 | A 14 | A 15 |
| A16 | A 17 | A 18 |
| A 19 |
| A 20 | A 21 | A 22 |

# Text boxes

門框四角隅加協向補強筋

預防方式

門框角落裂縫

樓板角落裂縫補強

屋頂裂縫滲水,天花潮濕損壞

預防方式

樓板角隅處加斜向補強筋